Zapytanie ofertowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE

Wągrowiec, 11.06.2012

Zakład Przemysłu Drzewnego LINDNER

Zbigniew Lindner

62-100 Wągrowiec

ul. Gnieźnieńska 67

Zapytanie ofertowe

ZPD LINDNER realizuje projekt: Opracowanie wzoru użytkowego i seryjna produkcja trumny do samodzielnego montażu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.2 Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.02.00-30-019/10-00.

Jednym z etapów projektu jest zakup i uruchomienie specjalistycznych maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji trumien w elementach.

Przedmiot zamówienia

- Ostrzarka do noży

Maszyna szlifiersko-ostrząca o wysokiej dokładności przygotowująca narzędzia do strugania

Opis   przedmiotu  zamówienia

Maszyna do ostrzenia noży o różnych profilach ,

Możliwość  ostrzenia noży w cyklu automatycznym,

- bezdotykowy  pomiar promienia i wysokości narzędzia z możliwością wyświetlania danych na elektronicznym wyświetlaczu

Możliwość wykrawania nowych profili wg wzornika.

Uchwyt  dla narzędzi szybko wymiennych w czasie 5 sek.

Adapter  do mocowania konwencjonalnych  narzędzi.

Projektor do optycznej ewidencji wymiarów ,

Karta pomiarowa do ręcznego wprowadzania pozycji narzędzia i przygotowania do podłączenia modemu PC

Minimalne parametry  techniczne :

długość narzędzi 355 mm.

kąt przyłożenia:

- promieniowy	10-25 stopni

- boczny		0-15stopni

- głowice proste	60 stopni

Obroty ściernicy 4 stopniowe (lewe i prawe) 1500 -2000-2400-3000/ min.

Kryteria wyboru

| KRYTERIA WYBORU | PUNKTACJA | OCENA KRYTERIUM |
| --- | --- | --- |
| Cena netto oferty | 50 pkt. | C min Cena = ------------- * 50 Cr C min – cena oferty minimalnej Cr – cena oferty rozpatrywanej |
| Parametry techniczne | 30 pkt. | Za każdy wymagany element przyznane zostanie odpowiednio pkt. Możliwość stosowania narzędzi szybkiego montażu - 10 pkt. Bezdotykowy pomiar narzędzia po ostrzeniu - 10 pkt. Możliwość wykonywania i ostrzenia noży w cyklu automatycznym - 5 pkt. Obroty ściernicy 4 stopniowe-5 pkt. W przypadku braku parametru przyznanych zostanie 0 pkt. |
| Gwarancja na sprzęt | 20 pkt. | Punkty 0-20 przyznawane na podstawie danych zawartych w ofercie według zasad: gwarancja do 12 m-cy - 0 pkt. gwarancja 13-24 m-cy - 10 pkt. gwarancja powyżej 25 m-cy - 20 pkt. |

Maksymalna ilość pkt.  do zdobycia – 100  pkt.

Miejsce i sposób składania ofert

- Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : info@zpdlindner.pl

- Wysyłka na nasz adres pocztowy firmy :

Zakład Przemysłu Drzewnego LINDNER

Zbigniew Lindner

62-100 Wągrowiec

ul. Gnieźnieńska 67

Dodatkowe wymagania formalne

- Termin składania ofert – do 26.06.2012

- Okres ważności oferty – do końca roku 2012

- Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową i podpisem.

- Wartość netto określona w walucie PLN lub EUR

Informacje dotyczące zapytania ofertowego udziela:

- Zakład Przemysłu Drzewnego LINDNER – Krzysztof Bromberek – Kierownik Produkcji

- Kontakt telefoniczny – 67 268 55 46 lub 601 954 627

- adres e-mail - info@zpdlindner.pl