Zapytanie ofertowe

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach  Działania 4.3 Kredyt  technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w

innowacyjne przedsięwzięcia Programu Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013

Wągrowiec, 12.11.2013

Zakład Przemysłu Drzewnego LINDNER

Zbigniew Lindner

62-100 Wągrowiec

ul. Gnieźnieńska 67

Zapytanie ofertowe

ZPD LINDNER realizuje projekt: Wdrożenie przez firmę LINDNER  nowej technologii wytwarzania trumien do szybkiego montażu.

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.03.00-00-E01/12-00

Jednym z etapów projektu jest zakup i uruchomienie specjalistycznych maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji trumien.

Przedmiot zamówienia

Szlifierka  szeroko taśmowa  ze szczotkarką

Specyfika techniczna:

Automat wyposażony w :  1 szt. Agregat  szlifowania wzdłużnego

1 szt. Agregat szlifowania wzdłużnego – wykańczający

1 szt. Agregat szczotkowy  -

2 szt.  agregatów szczotkowych ustawionych pod  kątem

Szerokość robocza – 		1350  mm

Wysokość robocza –  stała      880  mm

Górna część maszyny ruchoma – ustawiana w zależności od obrabianego elementu (3-150 mm).

Urządzenie kontrolujące nadwyżkę wymiarową przedmiotu obrabianego

Belka  dociskowa  sterowana komputerowo z selektywną regulacją docisku

Komputer  przemysłowy LCD – z ekranem dotykowym Touch -Screen

Pamięć programowa  do 100 programów

Stół  podciśnieniowy  ( wakuum) .

Podtrzymanie zasilania w przypadku chwilowego zaniku napięcia.

Kryteria wyboru

| KRYTERIA WYBORU | PUNKTACJA | OCENA KRYTERIUM |
| --- | --- | --- |
| Cena netto oferty | 50 pkt. | C min Cena = ------------- * 50 Cr C min – cena oferty minimalnej Cr – cena oferty rozpatrywanej |
| Gwarancja na sprzęt | 10 pkt. | Punkty 0-10 przyznawane na podstawie danych zawartych w ofercie według zasad: gwarancja do 12 m-cy - 0 pkt. gwarancja 13-24 m-cy - 10 pkt. |
| Serwis | 20 pkt. | Serwis do 24 h – 20 pkt Serwis 24 -48 h – 10 pkt. Serwis powyżej 48 h – 0 pkt. |
| Parametry techniczne | 20 pkt. | Za każdy wymagany element przyznane zostanie 5 pkt. Pierwszy agregat stalowy do kalibracji wyposażony w silnik chłodzony cieczą - 5 pkt. Bezobsługowy elektromagnetyczny system do bezstopniowej regulacji siły docisku na szlifowany element, max odległość rolek sterujących 24mm - 5 pkt. Agregaty szczotkowe wyposażone w zestawy do uzyskania efektu drewna postarzanego - 5 pkt. Jeden agregat z dyskami szczotkującymi w ruchu rotacyjno- orbitralnym - 5 pkt. |

Maksymalna ilość pkt.  do zdobycia – 100  pkt.

Miejsce i sposób składania ofert

- Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : info@zpdlindner.pl

- Nasz  adres pocztowy firmy :

Zakład Przemysłu Drzewnego LINDNER

Zbigniew Lindner

62-100 Wągrowiec

ul. Gnieźnieńska 67

Dodatkowe wymagania formalne

- Termin składania ofert – od  13.11.2013  do 22.11.2013

- Okres ważności oferty – do końca roku 2014

- Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową i podpisem

- Wartość netto określona w walucie PLN lub EUR

Informacje dotyczące zapytania ofertowego udziela:

- Zakład Przemysłu Drzewnego LINDNER – Krzysztof Bromberek – Kierownik Produkcji

- Kontakt telefoniczny – 67 268 55 46 lub 601 954 627

- e-mail - info@zpdlindner.pl