Zapytanie ofertowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE

Wągrowiec, 11.06.2012

Zakład Przemysłu Drzewnego LINDNER

Zbigniew Lindner

62-100 Wągrowiec

ul. Gnieźnieńska 67

Zapytanie ofertowe

ZPD LINDNER realizuje projekt: Opracowanie wzoru użytkowego i seryjna produkcja trumny do samodzielnego montażu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.2 Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.02.00-30-019/10-00.

Jednym z etapów projektu jest zakup i uruchomienie specjalistycznych maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji trumien w elementach.

Przedmiot zamówienia

- Linia do zaklejenia wsadów płyt okleinowanych papierem dekoracyjnym i fornirem

Opis przedmiotu  zamówienia

Automatyczna linia do klejenia wsadów płyt ogrzewana prądem wysokiej częstotliwości HF

Linia musi mieć  możliwość pracy w trzech  wariantach :

Pierwszy wariant – klejenie z wcześniej przygotowanej tarcicy wsadów płyt stolarskich z jednoczesnym rozkrojem pod odpowiedni wymiar trumny.

Drugi i trzeci wariant to sklejenie gotowego wsadu płyt i dalsze zaokleinowanie tego wsadu  papierem dekoracyjnym lub fornirem. Proces  ten polegać  będzie na pokryciu płyty stolarskiej odpowiednim klejem i dociśnięcie przez górną półkę prasy odpowiednio uformowanego arkusza papieru lub forniru.

Cały proces technologiczny musi się  odbywać w jednym ciągu produkcyjnym linii bez  zmiany

Linia z możliwością szybkiego przezbrajania zwiększy mobilność produkcji i da możliwość wykonania kilku różnych produktów w krótkim czasie .

Minimalne parametry techniczne :

Dane materiału załadowczego:

Długość materiału : min. 800 – max.2200 mm

Szerokość materiału  wsadowego  : min 45 – max 130 mm

Grubość materiału  wsadowego  min: 22 – max 32 mm

Ciśnienie prasowania min. 1,3 N/mm 2

Generator HF (wysokiej częstotliwości) 40 kW lub  większy

Piła panelowa do rozkroju wsadów wyposażona w :

3 wrzeciona (2 piły poprzeczne, 1 piła wzdłużna)

Stacja hydrauliczna z pompą.

stacja automatycznego nakładania kleju PVAC DZ/03 , PH-Wert > 3,

Kryteria wyboru

| KRYTERIA WYBORU | PUNKTACJA | OCENA KRYTERIUM |
| --- | --- | --- |
| Cena netto oferty | 60 pkt. | C min Cena = ------------- * 60 Cr C min – cena oferty minimalnej Cr – cena oferty rozpatrywanej |
| Gwarancja na sprzęt | 20 pkt. | Punkty 0-20 przyznawane na podstawie danych zawartych w ofercie według zasad: gwarancja do 12 m-cy - 0 pkt. gwarancja 13-24 m-cy - 10 pkt. Gwarancja powyżej 25 m-cy - 20 pkt. |
| Serwis | 20 pkt. | Serwis liczony od momentu zgłoszenia Serwis do 24 h – 20 pkt Serwis 25 -48 h – 10 pkt. Serwis powyżej 49 h - 0 pkt |

Maksymalna ilość pkt.  do zdobycia – 100 pkt.

Miejsce i sposób składania ofert

- Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : info@zpdlindner.pl

- Wysyłka na nasz adres pocztowy firmy :

Zakład Przemysłu Drzewnego LINDNER

Zbigniew Lindner

62-100 Wągrowiec

ul. Gnieźnieńska 67

Dodatkowe wymagania formalne

- Termin składania ofert –  do 26.06.2012

- Okres ważności oferty – do końca roku 2012

- Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką

firmową i podpisem.

- Wartość netto określona w walucie PLN lub EUR lub USD

Informacje dotyczące zapytania ofertowego udziela:

- Zakład Przemysłu Drzewnego LINDNER – Krzysztof Bromberek – Kierownik Produkcji

- Kontakt telefoniczny – 67 268 55 46 lub 601 954 627

- adres e-mail - info@zpdlindner.pl