PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE

Wągrowiec, 11.06.2012

Zakład Przemysłu Drzewnego LINDNER

Zbigniew Lindner

62-100 Wągrowiec

ul. Gnieźnieńska 67

Zapytanie ofertowe

ZPD LINDNER realizuje projekt: Opracowanie wzoru użytkowego i seryjna produkcja trumny do samodzielnego montażu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.2 Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.02.00-30-019/10-00.

Jednym z etapów projektu jest zakup i uruchomienie specjalistycznych maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji trumien w elementach.

Przedmiot zamówienia

- Stoły do testowania elementów i połączeń 1 komplet

Opis  przedmiotu zamówienia

Maszyna  ma służyć do:

testowania i badania wytrzymałości elementów  i ich połączeń górnych i dolnych części różnych modeli trumien  ( typ włoski , niemiecki , francuski ) .

Zadaniem urządzeń będzie sprawdzenie i poprawienie połączeń elementów trumny w technologicznym cyklu produkcyjnym , zbadanie ich wytrzymałości przez nacisk kątowy i nacisk górny. Zastosowanie w/w stołów umożliwi stałą kontrolę nad procesem produkcyjnym i powtarzalność wyrobu pod względem jakościowym .

Maszyna musi być wyposażona w:

- Rama podstawowa   - z elektrycznym napędem obrotu i oddzielnym urządzeniem hamującym,

- Rama obrotowa – powodująca obrót do 200 °z możliwością zatrzymania w każdej pozycji ,

z możliwością przestawiania  od długości i od szerokości dla  części czołowej

i  bocznej,

-  Zestaw nacisku narożnego -    system  12  szt. (  4 x 3 szt. ) siłowników umiejscowionych na płytach podkładowych i na ramie obrotowej   ,  po 3 szt. cylindrów dociskowych na narożnikach

przestawiane pod kątem

- Rama naciskowa  na wieko – 4 szt. cylindrów  dociskowych osadzonych na obrotowej ramie

- Szafa sterownicza  - wyposażona  w programator CNC

- urządzenie rozpychające – docisk bocznych elementów skrzyni wygiętych do wewnątrz

Stoły  dla  różnych modeli trumien muszą być wyposażone w dodatkowe dociski środkowe umożliwiające sprawdzenie i przetestowanie elementów trumny dla różnych modeli trumny

Minimalne parametry techniczne :

Rama obrotowa powodująca obrót do max 200 ° tak aby możliwe było wykonanie testowych połączeń od  wewnątrz  korpusu .

Automatyczny  odbiornik testowanych elementów.

Zakres wymiarowy stołów :

Długość  					 1650 mm –    2000  mm

Szerokość   			         	               550 mm –      730  mm

Wysokość  trumny :                                      250 mm - 380 mm

Obrót :                                                           0o – 200o

Kryteria wyboru

| KRYTERIA WYBORU | PUNKTACJA | OCENA KRYTERIUM |
| --- | --- | --- |
| Cena netto oferty | 60 pkt. | C min Cena = ------------- * 60 Cr C min – cena oferty minimalnej Cr – cena oferty rozpatrywanej |
| Gwarancja na sprzęt | 20 pkt. | Punkty 0-20 przyznawane na podstawie danych zawartych w ofercie według zasad: gwarancja do 12 m-cy - 0 pkt. gwarancja 13-24 m-cy - 10 pkt. gwarancja powyżej 25 m-cy - 20 pkt. |
| Serwis | 20 pkt. | Serwis – liczony od momentu zgłoszenia Serwis do 24 h – 20 pkt Serwis 25 -48 h – 10 pkt. Serwis powyżej 49 h - 0 pkt |

Maksymalna ilość pkt.  do zdobycia – 100  pkt.

Miejsce i sposób składania ofert

- Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : info@zpdlindner.pl

- Wysyłka na nasz adres pocztowy firmy :

Zakład Przemysłu Drzewnego LINDNER

Zbigniew Lindner

62-100 Wągrowiec

ul. Gnieźnieńska 67

Dodatkowe wymagania formalne

- Termin składania ofert – do 26.06.2012

- Okres ważności oferty – do końca roku 2012

- Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową i podpisem.

- Wartość netto określona w walucie PLN lub  EUR lub USD

Informacje dotyczące zapytania ofertowego udziela:

- Zakład Przemysłu Drzewnego LINDNER – Krzysztof Bromberek – Kierownik Produkcji

- Kontakt telefoniczny – 67 268 55 46 lub 601 954 627

- adres e-mail - info@zpdlindner.pl