Zapytanie ofertowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE

Wągrowiec, 11.06.2012

Zakład Przemysłu Drzewnego LINDNER

Zbigniew Lindner

62-100 Wągrowiec

ul. Gnieźnieńska 67

Zapytanie ofertowe

ZPD LINDNER realizuje projekt: Opracowanie wzoru użytkowego i seryjna produkcja trumny do samodzielnego montażu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.2 Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.02.00-30-019/10-00.

Jednym z etapów projektu jest zakup i uruchomienie specjalistycznych maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji trumien w elementach.

Przedmiot zamówienia

- Strugarka czterostronna

Opis  przedmiotu zamówienia

Maszyna  ma służyć do:

- przygotowania elementów trumny do wykonania wzoru użytkowego

- jakościowego przygotowania powierzchni pod okleinowanie i opłaszczyznowanie

- wykonania profili ozdobnych do uszlachetniania powierzchni płyty trumiennej

Maszyna musi być wyposażona w:

- dodatkową możliwość zarządzania narzędziami i profilami z jednego centralnego komputera.

- możliwość obliczania  i  zapamiętywania wartości nastawczych

- zintegrowaną kartę sieciową  do podłączenia komputerów osobistego

- USB  do ręcznego zabezpieczania danych

- rejestrowanie danych roboczych i maszynowych

- możliwość protokołowania przerw produkcyjnych

Minimalne parametry techniczne :

Automat strugająco – profilujący wyposażony w 6 szt. głowic skrawająco – profilujących.

Szerokość robocza – 		25 - 200 mm

Wysokość robocza - 		15-140 mm

Stół automatu  utwardzany.

Prędkość posuwu  30 m/min

Obroty wrzecion powyżej 4500 obrotów / min.

Narzędzia montowane na szybkozłącza.

Stół maszyny o długości min 2,0 m.

Kryteria wyboru

| KRYTERIA WYBORU | PUNKTACJA | OCENA KRYTERIUM |
| --- | --- | --- |
| Cena netto oferty | 60 pkt. | C min Cena = ------------- * 60 Cr C min – cena oferty minimalnej Cr – cena oferty rozpatrywanej |
| Gwarancja na sprzęt | 20 pkt. | Punkty 0-20 przyznawane na podstawie danych zawartych w ofercie według zasad: gwarancja do 12 m-cy - 0 pkt. gwarancja 13-24 m-cy - 10 pkt. gwarancja powyżej 25 m-cy - 20 pkt. |
| Serwis - | 20 pkt. | Serwis – liczony od momentu zgłoszenia Serwis do 24 h – 20 pkt. Serwis 25 -48 h – 10 pkt. Serwis powyżej 49 h – 0 pkt. |

Maksymalna ilość pkt.  do zdobycia – 100  pkt.

Miejsce i sposób składania ofert

- Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : info@zpdlindner.pl

- Nasz  adres pocztowy firmy :

Zakład Przemysłu Drzewnego LINDNER

Zbigniew Lindner

62-100 Wągrowiec

ul. Gnieźnieńska 67

Dodatkowe wymagania formalne

- Termin składania ofert – do 26.06.2012

- Okres ważności oferty – do końca roku 2012

- Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową i podpisem

- Wartość netto określona w walucie :  PLN  lub USD lub EUR

Informacje dotyczące zapytania ofertowego udziela:

- Zakład Przemysłu Drzewnego LINDNER – Krzysztof Bromberek – Kierownik Produkcji

- Kontakt telefoniczny – 67 268 55 46 lub 601 954 627

- e-mail - info@zpdlindner.pl